GİRİŞ

Saat Tamircisi  (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Adıyaman Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası .tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun Şekilde bertaraf edilmesini,

DEMONTE: Saat kasası ve bileşenlerinin sökülüp, parçalara ayrılması işlemini,

DİŞLİ ÇARK TAKIMI: Kesilmiş dişlere sahip dönen dairesel bir makine parçasını,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

HASSAS DÜZELTME

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALİBRE: Saatin referans numarasını,

KASA: Mekanizmanın takıldığı ana gövdeyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KUVARS SAAT: Piezo elektrik özelliğe sahip dijital, pilli ve benzeri saatleri,

MEKANİZMA: Saatin iç parçasını,

MONTE: Demonte edilmiş saat kasası ve bileşenlerinin yeniden bir araya getirilmesi işlemini,

RAMAK KALA OLAY: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanlarını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

TEST VE PERFORMANS İŞLEMİ: Saatlerin işlerlik konrollerinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen sızdırmazlık kontrolü, derece testi, bobin entegre vb ölçümleri,

YAĞLAMA: Saat mekanizması ve bileşenlerinin temizlenerek uygun  yağ ile fırçalanmasını

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.

| 22UY….-4 SAAT TAMİRCİSİ ULUSAL YETERLİLİĞİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | SAAT TAMİRCİSİ |
| 2 | REFERANS KODU | …UY…-4 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08: 7311 (Hassas Alet Yapımcıları ve Tamircileri) |
| 5 | TÜR | - |
| 6 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 7 | A) YAYIN TARİHİ | …/…. / 2022 |
|  | B) REVİZYON NO | 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ | - |
| 8 | AMAÇ | Saat Tamircisi (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; ( Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, ( Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, ( Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |
| 13UMS0386-4 Saat Tamircisi (Seviye 4) |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |
| - |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |
| 11-a) Zorunlu Birimler |
| …UY…-4/A1: İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu Yeterlilik Birimi …UY…-4/A2: Saat Bakım ve Onarımı |
| 11-b) Seçmeli Birimler |
| - |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri |
| - |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| Saat Tamircisi (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |
| 13 | DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ |
| Değerlendiricinin aşağıdaki koşullardan en az bir tanesini sağlaması gerekmektedir: Mühendislik, teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinin makine, metal veya mekatronik programlarından mezun olan ve mekanik alanında en az 3 yıl deneyime sahip mühendis, teknik öğretmen veya akademisyen/eğitmen olmak, Saatçilik alanında usta öğreticilik belgesine sahip olup, saat tamirciliği alanında belgelendirmek kaydı ile en az üç (5) yıl çalışmış olmak, Saat tamircilerinde; saat bakım ve onarım alanlarında belgelendirmek kaydı ile minimum sekiz (8) yıl çalışmış olmak, Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçme değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır. |
| 14 | BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ | Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. |
| 15 | GÖZETİM SIKLIĞI | - |
| 16 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 17 | MESLEKTE YATAY ve DİKEY İLERLEME YOLLARI | - |
| 18 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | Adıyaman Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası |
| 19 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

| 22UY0…-4/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI, ÇEVRE KORUMA, KALITE VE İŞ ORGANIZASYONU YETERLILIK BIRIMI |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu |
| 2 | REFERANS KODU | …UY…-4 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ | / / 2022 |
|  | B) REVİZYON NO | 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ | - |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 13UMS0386-4 Saat Tamircisi (Seviye 4) |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1:Çalışma süreçlerinde ve alanlarında uygulanması gereken İSG ve çevre koruma önlemlerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: Çalışma alanlarında ve süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile İSG önlemlerini açıklar. 1.2: Acil durumlara uygun davranış ve önlemlerini ayırt eder. 1.3: Çalışma ortamında atık tasnifi ve bertarafına yönelik yöntemleri açıklar. Öğrenme Kazanımı 2: İş süreçlerinde kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: İş süreçlerinde uyulması gereken kalite gerekliliklerini açıklar. 2.2: Çalışma ortamı içerisinde yürütülen işleri açıklar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli düzenlenmiş en az on iki (12) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 5 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Adıyaman Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK METAL SEKTÖR KOMİTESİ |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK [A1]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birim için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

### İş sağlığı ve güvenliği

  - Mağaza/satış alanlarında İSG talimatları

  - İSG talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması

  - Çalışmaya ilişkin tehlike ve riskler ve bunlara karşı uygulanacak işlemler

  - Acil durum talimatları

  - Acil durum kavramı

  - Acil durum talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması

  - İş kazası ve ramak kala olay kavramları

  - Tehlike ve risk kavramları

1.9. Uyarı işaret ve levhaları

- Çevre koruma

  - Çevre koruma mevzuatı

  - Çevre koruma talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması

  - Geri dönüşüm süreçleri

  - Çevre koruma ile ilgili uygulanması gereken önlemler

  - Mağaza alanında yürütülmesi gereken temizlik ve düzen işleri

- Kalite Gereklilikleri

  - İş süreçlerinde uygulanması gereken kalite gereklilikleri

  - İş süreçlerinde ortaya çıkan uygunsuzluklar ve bu uygunsuzlukların giderilme yöntemleri

  - Uygunsuzlukların giderilme yöntemleri

  - Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gereklilikleri

  - Çalışma faaliyeti sürecinin kalitesini etkileyen durumlar

  - Çalışma alanında yapılması gereken işlemler

  - Kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirler

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

- BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Tehlike ve risk kavramlarını tanımlar. | A.1.1 A.1.7 A.2.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | İş kazası ve ramak kala olaylarla karşılaştığında ne yapması gerektiğini açıklar. | A.1.4-6 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Acil durumlarla karşılaştığında ne yapması gerektiğini açıklar. | A.1.5-6 | 1.2 | T1 |
| BG.4 | Acil durumlarda kendisi ve müşteriler için uygun önlem ve davranışları açıklar. | A.1.2-3 | 1.2 | T1 |
| BG.5 | Çalışma alanında (ambalaj malzemesi, temizlik malzemesi ve benzeri.) tasnif ve geri dönüşümüne yönelik önlem ve kuralları açıklar. | A.2.2- A.2.4 | 1.3 | T1 |
| BG.6 | Çalıştığı alanda (enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirleri açıklar. | A.2.3 A.2.5 | 1.3 | T1 |
| BG.7 | İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini (çalışma saatleri, vitrin düzenleme, güvenlik ve benzeri.) açıklar. | A.3.1 | 2.1 | T1 |
| BG.8 | İş sürecinin kalitesini etkileyen durumları (ihtiyaç tespiti, sunum, itiraz yönetimi, müşteri ilişkileri ve benzeri) açıklar. | A.3.1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.9 | Çalışma alanında yürütülmesi gereken temizlik ve düzen işlerini açıklar. | B.4.1 B.4.2 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Çalışma alanında yapılması gereken işlemleri (Vitrin düzenleme, kayıt tutma, bilgilendirme, onay alma ve benzeri.) açıklar. | A.3.1-2 | 2.2 | T1 |

…UY…-4/A2 SAAT BAKIM VE ONARIMI YETERLİLİK BİRİMİ

| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Saat Bakım ve Onarımı |
| --- | --- | --- |
| 2 | REFERANS KODU | 22UY…..-4 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ | / / 2022 |
|  | B) REVİZYON NO | 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ | - |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 13UMS0386-4 Saat Tamircisi (Seviye 4) |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: Hazırlık işlemlerini yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: : Müşteri ihtiyacını belirler. : Saat tipi ve teknik özelliklerine uygun olarak gerçekleştireceği işlemler hakkında müşteriye bilgi verir. : Bakım ve onarım için gerekli ortam, malzeme ve el aletlerini hazırlar. Öğrenme Kazanımı 2: Mekanik saatlerin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirir. Alt Öğrenme Kazanımları: : Mekanik saatin kasası, alt takımları ve bileşenlerini demonte eder. : Mekanik saatin kontrollerini yaparak hatalı/arızalı bileşenleri onarır. : Mekanik saatin yağlama ve hassas düzeltme işlemlerini uygun teknik ve yöntemleri kullanarak yapar. : Mekanik saati monte ederek işlerlik kontrollerini yapar. : Mekanik saat tipine uygun test ve performans işlemlerini gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 3: Kuvars saatlerin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirir. Alt Öğrenme Kazanımları: : Kuvars saat kasası, dişli çark takımı ve diğer bileşenlerini demonte eder. : Kuvars saatin tüm parçalarının bakım işlemlerini yapar. : Gerekli kontrolleri yaparak hatalı/arızalı bileşenleri onarır. : Kuvars saati monte ederek işlerlik kontrollerini yapar. : Kuvars saat tipine uygun test ve performans işlemlerini gerçekleştirir. Öğrenme Kazanımı 4: İSG ve çevre gerekliliklerine uyar. Alt Öğrenme Kazanımları: 4.1:Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 4.2:Gerçekleştirdiği işlerde çevre gerekliliklerini uygular. 4.3:Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1): A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli en az yirmi beş (25) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. (T1) Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P1): Performans sınavı Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 5 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Adıyaman Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Metal Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK [A2]-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birim için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

- Mekanik ve Kuvars Saatler

1.1. Mekanik saat tür ve çeşitleri

1.2. Mekanik saat mekanizması ve bileşenleri

1.3. Mekanik saatlerin teknik özellikleri

1.4. Kuvars  saat tür ve çeşitleri

1.5. Kuvars saat mekanizmasi ve bileşenleri

1.6. Mekanik saatlerin teknik özellikleri

1.7. Saat kasası tür ve özellikleri

1.8. Saat kasası bileşenleri

1.9. Saat demontesi ve montesinde kullanılan araç, gereç, ekipman ve malzemeler

1.10.Saat çeşit ve mekanizmasına ait mesleki terimler

- Mekanik ve Kuvars Saat Bakım ve Onarımı

- Saat tamir ve bakım işlemleri

- Saat kasası tipleri ve temel bileşenleri

- Saat tipleri ve teknik özellikleri

- Saat tamirinde kullanılan makine, ekipman ve donanımlar

- Saat tamirinde kullanılan sarf malzeme ve el aletleri

- Mekanik saatlerin işleyiş prensibini ve bileşenleri

- Mekanik saat kasa, alt takımları ve bileşenlerinin  demontaj ve montaj işlemleri

- Mekanik saatin kontrol sürecinde geçerli prosedürler

- Mekanik saatin hatalı/arızalı bileşenlerini onarma yöntem ve teknikleri

- Mekanik saatleri yağlama yöntem ve teknikleri

- Mekanik saatlerin hassas düzeltme işlemleri

- Mekanik saat kasasının montaj işlemleri

- Mekanik saatin işlerlik  kontollerinin yöntemleri

- Mekanik saat tipine göre uygulanacak test ve performans işlemleri

- Test ve performans işlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerinin teknik özelliklerini ve kullanım amaçları

- Kuvars saatlerin işleyiş prensibi ve bileşenleri

- Kuvars saat kasa, dişli çark takımı ve bileşenlerinin  demontaj ve montaj işlemleri

- Kuvars  saatlerin  bakım yöntem ve teknikleri

- Kuvars saatlerin hatalı/arızalı bileşenlerini onarma yöntem ve teknikleri

- Kuvars saatin işlerlik kontolleri

- Kuvars saat kasasının montaj işlemleri

- Kuvars saat tipine göre uygulanacak test ve performans işlemleri

- Test ve performans işlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini ve kullanım amaçları

- İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gereklilikleri

- Çalışma alanlarında İSG talimatları

- İSG talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması

- Çevre koruma talimatlarının iş süreçlerinde uygulanması

- İş süreçlerinde uygulanması gereken kalite şartları

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler

- İşlemlerin yasal düzenlemelere ve prosedürlere uygun yürütülmesi

EK [A2]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

- BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Müşteri talebini öğrenmede kullanılan iletişim tekniklerini açıklar. | D.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Saat tamir ve bakımına yönelik gelebilecek müşteri taleplerini açıklar. | D.1.1-5 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Saat kasası tipleri ve temel bileşenlerini açıklar. | D.1.1 | 1.2 | T1 |
| BG.4 | Saat tipleri ve teknik özelliklerini açıklar. | D.1.1 E.1.1 F.1.1 | 1.2 | T1 |
| BG.5 | Müşteriye yapılacak işlemler hakkında verilmesi gereken bilgileri açıklar. | D.1.3-4 | 1.2 | T1 |
| BG.6 | Saat tamirinde kullanılan makine, ekipman ve donanımları açıklar. | B.3.1-3 C.1.2 D.2.1 E.4.1 | 1.3 | T1 |
| BG.7 | Saat tamirinde kullanılan sarf malzeme ve el aletlerini açıklar. | B.3.1-3 C.1.2 D.2.1 E.4.1 | 1.3 | T1 |
| BG.8 | Mekanik saatlerin işleyiş prensibini ve bileşenlerini açıklar. | E.1.1 | 2.1 | T1 |
| BG.9 | Mekanik saat kasa, alt takımları ve bileşenlerinin demontaj ve montaj işlemlerini açıklar. | D.2.1-3 E.2.1-3, E.4.1-2 | 2.1 | T1 |
| BG.10 | Mekanik saatin kontrol sürecinde geçerli prosedürleri açıklar. | E.2.1 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Mekanik saatin hatalı/arızalı bileşenlerini onarma yöntem ve tekniklerini açıklar. | E.4.1-5 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Mekanik saatleri yağlama yöntem ve tekniklerini açıklar. | E.2.4 | 2.3 | T1 |
| BG.13 | Mekanik saatlerin hassas düzeltme işlemlerini açıklar. | E.3.1-3 | 2.3 | T1 |
| BG.14 | Mekanik saat kasasının montaj işlemlerini açıklar. | D.4.1 | 2.4 | T1 |
| BG.15 | Mekanik saatin işlerlik kontollerinin yöntemlerini açıklar. | E.5.1 | 2.4 | T1 |
| BG.16 | Mekanik saat tipine göre uygulanacak test ve performans işlemlerini ayırt eder. | D.5.1-3 E.5.2-3 C.2.1-2 | 2.5 | T1 |
| BG.17 | Test ve performans işlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerinin teknik özelliklerini ve kullanım amaçlarını açıklar. | C.1.1-2, C.3.1-2 | 2.5 | T1 |
| BG.18 | Kuvars saatlerin işleyiş prensibini ve bileşenlerini açıklar. | F.1.1 | 3.1 | T1 |
| BG.19 | Kuvars saat kasa, dişli çark takımı ve bileşenlerinin demontaj ve montaj işlemlerini açıklar. | F.2.1-2 | 3.1 | T1 |
| BG.20 | Kuvars saatlerin bakım yöntem ve tekniklerini açıklar. | F.2.3-4, F.3.3 | 3.2 | T1 |
| BG.21 | Kuvars saatlerin hatalı/arızalı bileşenlerini onarma yöntem ve tekniklerini açıklar. | F.3.1-3 | 3.3 | T1 |
| BG.22 | Kuvars saatin işlerlik kontollerinin yöntemlerini açıklar. | F.4.1-6 | 3.4 | T1 |
| BG.23 | Kuvars saat kasasının montaj işlemlerini açıklar. | F.4.5 | 3.4 | T1 |
| BG.24 | Kuvars saat tipine göre uygulanacak test ve performans işlemlerini ayırt eder. | F.4.6, F.5.1-2 | 3.5 | T1 |
| BG.25 | Test ve performans işlemlerde kullanılacak ölçü ve kontrol aletlerini ve kullanım amaçlarını açıklar. | F.4.6, F.5.1-2 | 3.5 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Müşteri taleplerine göre uygulama ve zaman planlaması yapar. | B.1.1 | 1.1 | P1 |
| BY.2 | Müşteri ile bakım onarım şartlarını doğrulayarak mutabakata varır. | B.1.4 | 1.1 | P1 |
| *BY.3 | Saat tipi ve teknik özelliklerine uygun olarak gerçekleştireceği işlemleri belirler. | D.1.1-2 | 1.2 | P1 |
| BY.4 | Saat tipi ve teknik özelliklerine uygun olarak gerçekleştireceği işlemler hakkında müşteriye bilgi verir | D.1.3-4, E.1.4 | 1.2 | P1 |
| BY.5 | Kol saatini müşteriden alarak gerekli evrakları doldurur. | D.1.5, E.1.2 | 1.3 | P1 |
| *BY.6 | Çalışma alanına gerçekleştireceği işleme uygun alet ve ekipmanları getirir. | B.3.1-3 D.2.1 | 1.3 | P1 |
| BY.7 | İşlemler sırasında kullanılacak alet ve ekipmanların uygunluğunu ve kalibrasyon durumunu kontrol eder. | C.3.1-2 | 1.3 | P1 |
| BY.8 | İmalatçı toleransları ve prosedürleri uyarınca mekanik saat kasası ve bileşenlerini kontrol eder. | D.3.1, E.1.1-2, E.2.1 | 2.1 | P1 |
| *BY.9 | Mekanik saat kasasının demonte işlemlerini imalatçı rehberleri uyarınca gerçekleştirir. | D.2.1-2 | 2.1 | P1 |
| *BY.10 | Mekanik saat alt takımları ve bileşenlerinin demonte işlemlerini imalatçı rehberleri uyarınca gerçekleştirir. | D.2.2-3 | 2.1 | P1 |
| BY.11 | Mekanik saat kasasının sızdırmaz contasının durumunu kontrol ederek değiştirir. | D.2.4 | 2.1 | P1 |
| BY.12 | Mekanik saat kasasının ve alt bileşenlerinin durumunu kontrol eder. | D.3.1 | 2.2 | P1 |
| *BY.13 | Mekanik saatin zamanı doğru ölçme performansını analiz eder. | E.3.2 | 2.2 | P1 |
| BY.14 | Mekanik saatin aşınmış bileşenlerinin değişimini yapar. | D.3.2-5, E.3.3 | 2.2 | P1 |
| BY.15 | Uygun teknik ve yöntemler kullanarak mekanik saatin yağlama işlemlerini gerçekleştirir. | D.4.2, E.2.4 | 2.3 | P1 |
| BY.16 | Demonte mekanik saat mekanizmalarının yeniden monte edilmesi işlemlerini imalatçı rehberleri uyarınca gerçekleştirir. | D.4.1, E.4.1-2 | 2.4 | P1 |
| BY.17 | Uygun teknik ve yöntemler kullanarak mekanik saatin hassas düzeltme işlemlerini gerçekleştirir. | E.4.3-5 | 2.4 | P1 |
| BY.18 | Ayarlaması yapılan mekanik saatin son kontrollerini yapar. | D.4.1 D.4.4 E.4.2 | 2.4 | P1 |
| BY.19 | Tamiri yapılan mekanik saatin işleyişini kontrol eder. | E.5.1 | 2.5 | P1 |
| *BY.20 | Mekanik saatlerin test ve performans işlemlerini gerçekleştirir. | E.5.2-3 | 2.5 | P1 |
| BY.21 | İmalatçı toleransları ve prosedürleri uyarınca kuvars saat kasası ve bileşenlerini kontrol eder. | F.1.1-4 | 3.1 | P1 |
| *BY.22 | Kuvars saat kasası, dişli çark takımı ve diğer bileşenlerini demontaj işlemlerini imalatçı rehberleri uyarınca gerçekleştirir. | F.2.1-2 | 3.1 | P1 |
| BY.23 | Kuvars saat kasasının ve bileşenlerinin temizlik işlemlerini gerçekleştirir. | F.2.3-4 | 3.2 | P1 |
| BY.24 | Kuvars saat kasasının ve bileşenlerinin durumunu kontrol eder. | F.3.1 | 3.2 | P1 |
| BY.25 | Kuvars saat kasasının ve bileşenlerinin bakım işlemlerini gerçekleştirir. | F.3.1 | 3.2 | P1 |
| BY.26 | Kuvars saat kasasının ve bileşenlerinin durumunu kontrol ederek arızalı/yıpranmış bileşenleri onarır/değiştirir. | F.3.2-3 | 3.3 | P1 |
| *BY.27 | Demonte kuvars saat mekanizmalarının yeniden monte edilmesi işlemlerini imalatçı rehberleri uyarınca gerçekleştirir. | F.4.1-2 | 3.4 | P1 |
| BY.28 | Uygun teknik ve yöntemler kullanarak kuvars saatin yağlama işlemlerini gerçekleştirir. | F.4.3 | 3.4 | P1 |
| *BY.29 | Tamiri yapılan mekanik saatin işleyişini kontrol eder. | F.4.5 | 3.4 | P1 |
| *BY.30 | Kuvars saatin test ve performans işlemlerini gerçekleştirir. | F.4.6 | 3.5 | P1 |
| BY.31 | Kuvars saatin su sızdırmazlık testini yapar. | F.5.1-2 | 3.5 | P1 |
| BY.32 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.1.1-7 | 4.1 | P1 |
| BY.33 | Çevre koruma kurallarına uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirir. | A.2.1-5 | 4.2 | P1 |
| BY.34 | Yürüttüğü işlemlere ilişkin kayıt tutar. | B.1.3, C.4.1 | 4.3 | P1 |
| BY.35 | Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere hazır hale getirir. | B.4.1-2 | 4.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

|  | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doç. Dr. Ahmet MAVİ | Lise:1996-2000-Mersin Anadolu Teknik Lisesi/Makine Üniversite: 2001-2005-Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fak./Makine Eğitimi Yüksek Lisans: 2005-2008-Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. /Makine Eğitimi Doktora: 2009-2014-Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. /Makine Eğitimi | 2005-2007 Gazi Üniversitesi Atatürk MYO Misafir Öğretim Gör. 2007-2012 Hacettepe Üniversitesi Hacettepe MYO Öğretim Gör. 2012-2022 Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Dr. Öğretim Gör. 2022-Halen Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Doç. Dr. |
| 2. | Dr. Öğr. Üyesi Salih Korucu | Üniversite: 1976-1980 Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu./Makine Bölümü Yüksek Lisans: 1993-1996 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. /Makine Eğitimi Doktora: 1996-2007 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. /Makine Eğitimi | 1980-1988 Öğretmen MEB 1988-1991 MEB 1991 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi 1988-1989 (İngiltere) Hidrolik Pnömatik Eğitimi 1990-1991 (Amerika) Öğretim Materyalleri Geliştirme |
| 3. | Öğr. Gör Recep KÖKÇAN | Üniversite: 2001-2005-Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fak./Makine Eğitimi Yüksek Lisans: 2006-2009-Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. /Makine Eğitimi | 2005-2006 Gazi Üniversitesi Atatürk MYO Misafir Öğretim Gör. 2006-2012 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fak. Öğretim Gör.(Uzm) 20012-Halen Hacettepe Üniversitesi Hacettepe ASO 1. OSB MYO Öğretim Gör. |
| 4. | Abdurrahman DUYAN | Üniversite: 1994-1999-Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi/Elektrik Eğitimi Yüksek Lisans: 2022- Devam Ediyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Ens. /İş Sağlığı ve Güvenliği Programı | 1999-2016 MEB Eğitim Merkezi ve Mesleki Teknik Anadolu Liseleri İdareci ve Öğretmen 2016-2022 Serbest Çalışma ve Eğitim Danışmanlığı 2020-Devam Adıyaman Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası VOC Test Merkezleri- III Hibe Projesi Koordinatörü |
| 5. | Yüksek Müh. Ayşe Mine KÜÇÜKKAYA | 2009-2014 Karabük Üniversitesi/Teknik Eğitim Fakültesi/Metal Öğretmenliği 2020-2021 Mersin Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi /Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 2017-2022 Adıyaman Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği/ Yüksek Lisans | 2012-2013 Kardemir Demir Çelik A.Ş/Stajyer 2015-2021 MEB ve Özel Sektör Mesleki Teknik Okullarında Öğretmen 2022- Devam ediyor. Adıyaman Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası VOC TEST Merkezleri- III Hibe Programı Teknik Personel |
| 6. | Ali Can BULUT | Üniversite:2004-2008 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | 2008-2009 TOKİ Şantiyesi Mekanik Tesisat İşleri 2009-2018 TMMOB Makine Mühendisleri Odası Teknik Görevli 2018-Devam Özel Sektör Proje ve Danışmalık Hiz. 2022- Devam ediyor. Adıyaman Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası VOC TEST Merkezleri- III Hibe Programı Teknik Personel |
| 7. | Şükrü ÇALIM | Mezuniyet: Lise | 1989-Devam ediyor. Çalım Makina Sondaj İnşaat Otomotiv Savunma Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Genel Müdür 2019 Yılı Türkiye Ahisi |
| 8. | Selcen AVCI | DACUM Eğitimi TÜRKAK_TS EN ISO IEC 17024 Personel Akreditasyonu Eğitimi, MYK Sınav Ve Belgelendirme Semineri, İç Tetkik Eğitimi | EDUSER Ltd. Şti., DACUM Moderatörü, 17 yıl |
| 9. | Şule Şeyma YILDIZ | TÜRKAK_TS EN ISO IEC 17024 Personel Akreditasyonu Eğitimi, MYK Sınav Ve Belgelendirme Semineri, İç Tetkik Eğitimi | EDUSER Ltd. Şti., DACUM Raportörü, 2 yıl |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

EK2: Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanlığı

- Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş)

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

- Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı

- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Disk

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı

- İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı

- Ankara Sanayi Odası Başkanlığı

- Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanlığı

- Ankara Ticaret Odası Başkanlığı

- Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

- Türk Metal Sendikası

- Türkiye Madeni Eşya Sanatkârlar Federasyonu

- İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği

- İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkârlar Odası

- Ankara Kilitçiler, Anahtarcılar Ve Çilingirler Odası

- İstanbul Saatçiler Esnaf Odası

- Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası

- Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği

- Adıyaman Belediyesi

- Adıyaman OSB Müdürlüğü

- Adıyaman Üniversitesi

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)

- İstanbul Teknik Üniversitesi (Kimya-Metalurji Fakültesi)

- Yıldız Teknik Üniversitesi (Kimya-Metalurji Fakültesi)

- Dokuz Eylül Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)

- Mersin Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)

- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)

- Marmara Üniversitesi (Teknoloji Fakültesi)

- Selçuk Üniversitesi (Teknoloji Fakültesi)

- Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(Metal Bölümü)

- AZM Metal Adıyaman

- İTO Kilit

- Kale Kilit

EK3: MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

| Hatice SAĞLAM | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
| --- | --- |
| Mehmet BAL | Milli Eğitim Bakanlığı |
| Rıza ALAGÖZ | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |
| Çağatay KESTİR | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| Oktay Osman ŞEKERCİ | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı |
| Dr. Öğr. Ramazan ÇITAK | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı |
| Serpil ÇİMEN | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği |
| Sabit YELKOVAN | Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu |
| Safiye CEYLAN | Türkiye İhracatçılar Meclisi |
| Mahsun TURAN | Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu |
| Rıdvan GÜNAY | Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu |
| Furkan KOYUNCU | Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu |
| Yiğit TİRKEŞ | Mesleki Yeterlilik Kurumu |

EK 4: MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adem CEYLAN, | Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) |
| --- | --- |
| Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK, | Başkan Vekili (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi) |
| Dr. Recep ALTIN | Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) |
| Bendevi PALANDÖKEN | Üye (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Temsilcisi) |
| Dr. Osman YILDIZ | Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi) |
| Celal KOLOĞLU | Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi) |

# Text boxes

SAAT TAMİRCİSİ

SEVİYE 4

REVİZYON NO: 00

REFERANS KODU / ….UY…..-4